Arbeitsblatt 1 zur Ausgleichsrechnung

Die Abmessungen des in der nebenstehenden Figur abgebildeten Wohnraumes sind offensichtlich falsch angegeben. (Warum?)

Vervollständige das folgende Gleichungssystem:

Überlege, warum dieses lineare Gleichungssystem unlösbar ist.

Ein etwaiger Meßfehler  läßt sich als Differenz der tatsächlichen Länge x und dem gemessenen Wert 0,2 mit   =                        berechnen. Analoges gilt für  und . Wir können daher das Gleichungssystem umformen zu:

in vektorieller Schreibweise:

Können wir Werte für  so angeben, daß einerseits das Gleichungssystem lösbar, andererseits der Vektor r = () der Meßfehler minimal wird?

Versuche solche Gleichungssystem mit frei gewählten Werten  aufzustellen und zu lösen:

a)						b)

Wie groß sind jeweils die Meßfehler ?   		a)			b)

Überlege, was es bedeutet, die Meßfehler zu minimieren. Welche Möglichkeiten fallen dir ein:

Wenn wir die vektorielle Darstellung der linearen Gleichungssysteme betrachten, so können wir den Vektor r als Differenz der Vektoren d =                     und c anschreiben.

Warum liegt d in der von a und b aufgespannten Ebene?

Was bedeutet nun ein minimaler Vektor r ?

Eine geometrische Interpretation

der Ausgleichsrechnung

x         =  0,2

y   =  0,4

x + y   =  0,9

Berücksichtige , ,  und erhalte die Fehlergleichungen

x      - 0,2 =

y - 0,4 =

x + y - 0,9 =

Minimale Residuen:

a) die Summe der Beträge der Residuen

b) der Betrag des größten auftretenden Meßfehlers

c) die Summe der Quadrate der Meßfehler sei minimal.

Geometrische Interpretation:

a.x + b.y - c = r

Numerische Lösung:

r normal a, also r.a = 0

r normal b, also r.b = 0

Anwenden auf die Aufgabe

0 = r.a =

0 = r.b =

liefert lineares Gleichungssystem in x und y:

mit den Lösungen  = 0,3 und  = 0,5.

Methode des kleinsten maximalen Fehlers

Der größte auftretende Meßfehler soll minimal werden.

Geometrisch interpretiert bedeutet dies, jenen Punkt L der Ebene OAB zu finden, für den gilt: der Betrag der größten auftretenden Koordinatendifferenz ,  und  ist minimal.

Minimum im Sinne der Maximumnorm || x || := max(||, ||, ||)

Ausgleichung nach TSCHEBYSCHEFF.

Ebene Situation:

Suche jenen Punkt L der Geraden g, für den gilt:

der Betrag der größten auftretenden Koordinatendifferenz  und  ist minimal.

Methode der kleinsten Meßfehlersumme

Summe der Beträge der auftretenden Meßfehler minimal

Geometrische Interpretation:

Suche jene(n) Punkt(e) L der Ebene OAB für den (die)

+   +

minimal wird.

Ebene Situation:

Suche jene(n) Punkt(e) L der Geraden g für den (die)

+

minimal wird.

Normen und Messen

Drei gleichwertige Problemstellungen - kürzester Vektor im Sinne einer Norm

„Visualisierung“ der Normen:

Folgerung:

Im Sinne der - Norm und der Maximumsnorm  können durchaus mehrere Lösungen möglich sein.

Ausblick:

* 	Die geometrische Fragestellung „Gerade, welche möglichst nahe an drei (n) Punkten vorbeiführt“ liefert ein nichtlineares Ausgleichsproblem (geometrische Interpretation ?)

*	n Messungen eines Geradenstücks x ergibt:

* Lage des Schwerpunkts S der Datenpunkte