## Slide 1: Pentagondodekaeder als Flächenmodell

## Slide 2
Fünfeck in xy-Ebene konstruieren (3b-4) Methode: Mitte Ecke; Radius = 5

## Slide 3
2 weitere Fünfecke in der xy-Ebene konstruieren; Methode: Über Kante Hinweis: Orientierung beachten

## Slide 4
Diese beiden Fünfecke jeweils aufdrehen bis sie einander berühren; dabei wird der Punkt A um die Gerade a (gemeinsame Kante) gedreht und beschreibt einen Kreis k

## Slide 5
Wir legen (z.B. mit dem Werkzeug ACS definieren (auf Element ausgerichtet)) ein Hilfskoordinatensystem in die Drehachse a und speichern dies als „Drehung 1“ ab (Extras-Hilfskoordinaten)

## Slide 6
Mit Hilfe dieses Hilfskoordinatensystems können wir den Mittelpunkt M des Drehkreises k leicht konstruieren (Schnittpunkt der Normalen n mit der Drehachse a)

## Slide 7
Zeichne den Kreis k (Methode: Mitte) durch den Punkt A (Mittelpunkt M) in der zu a normalen Ebene ein (dies ist die yz-Ebene des neuen Koordinatensystems – Taste <E>)

## Slide 8
Schneide k mit der yz-Ebene des Weltkoordinatensystems (Seitenfläche des Hilfskoordinatenwürfels). Verwende das Werkzeug Volumenelement /Fläche mit linearem Element schneiden (Schnittpunkte markieren)

## Slide 9
Das rote Fünfeck wird nun um die Achse a gedreht, so dass der Punkt A in den Punkt S fällt. Wir verwenden das Werkzeug Drehung (8b-5) z.B. mit der Methode 3 Punkte.

## Slide 10
Nun können wir alle Hilfskonstruktionen ausblenden
Durch Drehen im Kopiermodus (Methode: Aktiver Winkel = 360°/5 = 72°) stellen wir vier weitere Fünfecke her (AccuDraw (<T>)).

## Slide 11
ev. Umfärben der Fünfeckseiten und Grafikgruppe bilden (6a-4)

## Slide 12
Nun erzeugen wir durch Kopieren und Spiegeln an einer 1. Hauptebene (xy-Ebene) eine zweite Dodekaederhälfte.

## Slide 13
Nun erzeugen wir durch Kopieren und Spiegeln an einer 1. Hauptebene (xy-Ebene) eine zweite Dodekaederhälfte.

## Slide 14
Das fertige Ergebnis 